Переводческий тест

| Фамилия: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя: |  | Тематика: | авто, ремонт и ТО |
| Отчество: |  | Язык: | немецкий-русский |
| Дата: |  | Код: | 0000300031002033 |
| Источник информации о вакансии: |  |

Уважаемый соискатель!

Этот тест призван выявить ваши аналитические способности, знание конструкции автомобиля и владение русским техническим языком.

Следует сразу оговориться, что в тексте встречаются непростые моменты, для правильного перевода которых недостаточно просто скомпоновать взятые из словаря термины. Постарайтесь понять, что хотел сказать немецкий автор, представьте себя выполняющим(щей) описанные операции – вам сразу станет легче формулировать предложения.

Уважаемые инженеры и студенты технических вузов, НЕ БОЙТЕСЬ выполнять этот тест – вы имеете самые большие шансы на успех!

Пожалуйста, прочитайте текст в конце теста и впишите перевод в таблицу, в колонку «Перевод». Если Вы хотите добавить примечания к переводу, впишите их в колонку «Примечание».

| Оригинал | Перевод | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ausgleichgetriebe |  |  |
| – Sicherungsring ausbauen. |  |  |
| – Dichtflansch vom Ausgleichgetriebe abpressen. |  |  |
| Treiben Sie den Siecherungsbolzen der Achse für kleine Ausgleichkegelräder mit einem geeigneten Dorn heraus. |  |  |
| – Achse ausdrücken. |  |  |
| – Kleine Ausgleichkegelräder mit der Anlaufscheiben herausnehmen. |  |  |
| – Große Ausgleichkegelräder aus seitlichen Öffnungen des Ausgleichgetriebegehäuses ausschwenken und herausnehmen. |  |  |
| Kurbelwelle prüfen |  |  |
| Kurbelwellenlager Zapfen-Diameter |  |  |
| Pleuellager Zapfen-Diameter |  |  |
| Grundmaß |  |  |
| Stufe I |  |  |
| Stufe II |  |  |
| Axialspiel neu: 0,07...0,231 mm Verschleißgrenze: 0,250 mm |  |  |
| Radialspiel mit Plastigage messen: 0,026...0,040 mm, Verschleißgrenze: 0,16 mm |  |  |
| Dazu Plastigagefaden der Lagerbreite entsprechend auf den Zapfen legen. |  |  |
| Lagerdeckel aufsetzen und mit 30 Nm festziehen. |  |  |
| Kurbelwelle nicht verdrehen. |  |  |
| Lagerdeckel wieder ausbauen. |  |  |
| Breite des Plastigagefaden mit Meßskala vergleichen. |  |  |
| Kraftstoffpumpe prüfen |  |  |
| Stecken Sie den Stecker der Diagnoseleitung auf den Diagnoseanschluss. |  |  |
| Leiten Sie die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe ein. |  |  |
| Die Kraftstoffpumpe muss nun getaktet anlaufen. |  |  |
| Läuft die Kraftstoffpumpe nicht an: |  |  |
| – Öffnen Sie den Deckel des Relais- und Sicherungshalters der E-Box Motorraum. |  |  |
| – Sicherung SB 33 auf Steckplatz F 33 am Sicherungshalter herausziehen. |  |  |
| – Schließen Sie die Fernbedienung -KM1348/3A- mit Adapterleitung -KM1348/3-3- an der rechten Klemme des Sicherungssockels F33 an. |  |  |
| – Abgreifklemme an Ki.30 anschließen. |  |  |
| – Schalter der Fernbedienung drücken. |  |  |
| – Ist das Laufgeräusch hörbar? |  |  |
| Der Multifunktionsschalter |  |  |
| Der Multifunktionsschalter hat die Aufgabe die Wählhebelstellungen dem Getriebesteuergerät zu übermitteln. Die Information der Wählhebelstellung wird für folgende Funktionen benötigt: |  |  |
| – Steuerung der Anlasssperre (siehe Funktionsplan) |  |  |
| – Steuerung der Rückfahrleuchten (siehe Funktionsplan) |  |  |
| – Steuerung der P/N-Sperre (Ansteuerung des Magneten N110) |  |  |
| – Erkennen des Sportprogramms |  |  |
| – Weiterleiten der Wählhebelposition (P/R/N/D/S) per CAN-BUS-Vernetzung als Information für andere Steuergeräte |  |  |

Текст

Ausgleichgetriebe

– Sicherungsring ausbauen.

| – Dichtflansch vom Ausgleichgetriebe abpressen. |  |
| --- | --- |

Treiben Sie den Siecherungsbolzen der Achse für kleine Ausgleichkegelräder mit einem geeigneten Dorn heraus.

| – Achse ausdrücken. |  |
| --- | --- |

– Kleine Ausgleichkegelräder mit der Anlaufscheiben herausnehmen.

– Große Ausgleichkegelräder aus seitlichen Öffnungen des Ausgleichgetriebegehäuses ausschwenken und herausnehmen.

Kurbelwelle prüfen

|  | Kurbelwellenlager Zapfen-Diameter | Pleuellager Zapfen-Diameter |
| --- | --- | --- |
| Grundmaß | -0,022 58,00 -0,037 | -0,022 50,90 -0,042 |
| Stufe I | -0,022 57,98 -0,037 | -0,022 50,88 -0,042 |
| Stufe II | -0,022 57,96 -0,037 | -0,022 50,86 -0,042 |

Axialspiel neu: 0,07...0,231 mm Verschleißgrenze: 0,250 mm

Radialspiel mit Plastigage messen: 0,026...0,040 mm, Verschleißgrenze: 0,16 mm

Dazu Plastigagefaden der Lagerbreite entsprechend auf den Zapfen legen.

Lagerdeckel aufsetzen und mit 30 Nm festziehen. Kurbelwelle nicht verdrehen.

Lagerdeckel wieder ausbauen.

Breite des Plastigagefaden mit Meßskala vergleichen.

Kraftstoffpumpe prüfen

Stecken Sie den Stecker der Diagnoseleitung auf den Diagnoseanschluss.

Leiten Sie die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe ein.

Die Kraftstoffpumpe muss nun getaktet anlaufen.

Läuft die Kraftstoffpumpe nicht an:

– Öffnen Sie den Deckel des Relais- und Sicherungshalters der E-Box Motorraum.

– Sicherung SB 33 auf Steckplatz F 33 am Sicherungshalter herausziehen.

| – Schließen Sie die Fernbedienung -KM1348/3A- mit Adapterleitung -KM1348/3-3- an der rechten Klemme des Sicherungssockels F33 an. – Abgreifklemme an Ki.30 anschließen. |  |
| --- | --- |

– Schalter der Fernbedienung drücken.

– Ist das Laufgeräusch hörbar?

Der Multifunktionsschalter

Der Multifunktionsschalter hat die Aufgabe die Wählhebelstellungen dem Getriebesteuergerät zu übermitteln. Die Information der Wählhebelstellung wird für folgende Funktionen benötigt:

– Steuerung der Anlasssperre (siehe Funktionsplan)

– Steuerung der Rückfahrleuchten (siehe Funktionsplan)

– Steuerung der P/N-Sperre (Ansteuerung des Magneten N110)

– Erkennen des Sportprogramms

– Weiterleiten der Wählhebelposition (P/R/N/D/S) per CAN-BUS-Vernetzung als Information für andere Steuergeräte