Фамилия редактора ________________

Язык: немецкий

Предметная область: Автомобильная отрасль

Примечание 1: Для удобства тест выполнен в двуязычном варианте. Редактору необходимо проверить перевод и выделить свои исправления в режиме редакторской правки (track changes).

Оригинал:

– Sicherungsring ausbauen.

Перевод:

– Вытянуть предохранительное кольцо.

| Оригинал: – Dichtflansch vom Ausgleichgetriebe abpressen. Перевод: – Отсоеденить уплотнительную прокладку фланца от дифференциала. |  |
| --- | --- |

Оригинал:

Treiben Sie den Siecherungsbolzen der Achse für kleine Ausgleichkegelräder mit einem geeigneten Dorn heraus.

Перевод:

Извлечь стопорный болт оси для малых конических сателитов соответствующим дорном.

| Оригинал: – Achse ausdrücken. Перевод: – Разъединить ось. |  |
| --- | --- |

Оригинал:

– Kleine Ausgleichkegelräder mit der Anlaufscheiben herausnehmen.

– Große Ausgleichkegelräder aus seitlichen Öffnungen des Ausgleichgetriebegehäuses ausschwenken und herausnehmen.

Перевод:

– Извлечь малые конические сателиты регулировочными шайбами.

– Отвернуть и извлечь большие конические сателиты из боковых отверстий корпуса диффренциала.

Оригинал:

Kurbelwelle prüfen

Перевод:

Проверка коленчатого вала

Оригинал:

|  | Kurbelwellenlager Zapfen-Diameter | Pleuellager Zapfen-Diameter |
| --- | --- | --- |
| Grundmaß | -0,022 58,00 -0,037 | -0,022 50,90 -0,042 |
| Stufe I | -0,022 57,98 -0,037 | -0,022 50,88 -0,042 |
| Stufe II | -0,022 57,96 -0,037 | -0,022 50,86 -0,042 |

Перевод:

|  | Основной подшипник Диаметр шипа | Шатунный подшипник Диаметр шипа |
| --- | --- | --- |
| Базовый размер | -0,022 58,00 -0,037 | -0,022 50,90 -0,042 |
| Ступень I | -0,022 57,98 -0,037 | -0,022 50,88 -0,042 |
| Ступень II | -0,022 57,96 -0,037 | -0,022 50,86 -0,042 |

Оригинал:

Axialspiel neu: 0,07...0,231 mm Verschleißgrenze: 0,250 mm

Radialspiel mit Plastigage messen: 0,026...0,040 mm, Verschleißgrenze: 0,16 mm

Dazu Plastigagefaden der Lagerbreite entsprechend auf den Zapfen legen.

Lagerdeckel aufsetzen und mit 30 Nm festziehen. Kurbelwelle nicht

verdrehen.

Lagerdeckel wieder ausbauen.

Breite des Plastigagefaden mit Meßskala vergleichen.

Перевод:

Новый осевой зазор: 0,07...0,231 мм Предельный износ: 0,250 мм

Измерить радиальный зазор измерительным инструментом (пластигейдж): 0,026...0,040 мм, Предельный износ: 0,16 мм

Установить нить измерительного инструмента соответственно ширине подшипника на шип.

Установить крышку подшипника и зажать до уровня 30. Не переворачивать коленчатый вал.

Сравнить ширину нити измерительного прибора с измерительной шкалой.

Оригинал:

Kraftstoffpumpe prüfen

Stecken Sie den Stecker der Diagnoseleitung auf den Diagnoseanschluss.

Leiten Sie die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe ein.

Die Kraftstoffpumpe muss nun getaktet anlaufen.

Läuft die Kraftstoffpumpe nicht an:

– Öffnen Sie den Deckel des Relais- und Sicherungshalters

der E-Box Motorraum.

– Sicherung SB 33 auf Steckplatz F 33 am Sicherungshalter herausziehen.

| – Schließen Sie die Fernbedienung -KM1348/3A- mit Adapterleitung -KM1348/3-3- an der rechten Klemme des Sicherungssockels F33 an. – Abgreifklemme an Kl.30 anschließen. |  |
| --- | --- |

– Schalter der Fernbedienung drücken.

– Ist das Laufgeräusch hörbar?

Перевод:

Поверка насоса подачи топлива

Установить контактную вилку диагностического провода на диагностический разъем.

Настроить насос подачи топлива.

Синхронный запуск насоса подачи топлива.

Если насос невозможно запустить:

– Открыть крышку держателя рэле и предохранителя электронного блока подкапотного пространства.

– Извлечь крепление SB 33 до гнезда F 33 на держателе предохранителя.

| – Соединить соединительный механизм KM1348/3A дистанционного обслуживания при помощи адаптерного провода КМ1348/3-3 с правой клеммой цоколя предохранителя F33. – Подсоединить зажим-крокодил к Kl.30. |  |
| --- | --- |

– Нажать на переключатель дистанционного управления.

– Имеется ли шум при работе?

Оригинал:

Der Multifunktionsschalter

Der Multifunktionsschalter hat die Aufgabe die Wählhebelstellungen dem Getriebesteuergerät zu übermitteln. Die Information der Wählhebelstellung wird für folgende Funktionen benötigt:

– Steuerung der Anlasssperre (siehe Funktionsplan)

– Steuerung der Rückfahrleuchten (siehe Funktionsplan)

– Steuerung der P/N-Sperre (Ansteuerung des Magneten N110)

– Erkennen des Sportprogramms

– Weiterleiten der Wählhebelposition (P/R/N/D/S) per CAN-BUS-Vernetzung als Information für andere Steuergeräte

Перевод:

Мультифункциональный переключатель

Мультифункциональный переключатель передает установки рычага переключения прибору управления коробкой передач. Информация о позиции рычага переключения необходимо для выполнения следующих функций:

- управление блокировкой стартера (см. функциональную схему)

- управление фарами заднего хода (см. функциональную схему)

- управление блокировкой дифференциала ( настройка магнита N110)

- Дальнейшая передача позиции рычага переключателя (P/R/N/D/S) при помощи схемы соединения CAN-BUS для других приборов управления.